## Slide 1: Isaszeg Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum
Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
száma: 5-0612-12-02
VIZSGAREMEK
Szász Roland: 72570664538
Terecskei Ádám: 72597068990
Szekeres Zoltán: 72596895155
13/A
Isaszeg, 2025.05.28

## Slide 3: A mai nap témái 01 04 02 05 03 06
Ismertető
Telephelyek bemutatása
Forgalomirányítás
Tervezési folyamat
Együttműködés
Q&A

## Slide 4: Cégbemutató
​Online Media Marketing vállalat
Fő profil: Digitális tartalomgyártás
  Kampánymenedzsment, hirdetéskezelés
  SEO optimalizáció, teljesítmény elemzés
Többhelyszínes adatkezelés
Modern, felhőalapú mentési struktúra
Notes: A Roadzo Corporation egy dinamikusan fejlődő online média marketing vállalat, amely 4 telp működik.
Fő tevékenységeink közé tartozik a digitális tartalomgyártás, kampánymenedzsment és SEO-optimalizáció.
A vállalat kiemelt figyelmet fordított a biztonságos, gyors és rugalmas IT-infrastruktúra kialakítására.
Minden telephely saját szerepkört lát el, és egyes munka osztályok titkosított kommunikációs csatornán keresztül is képesek egymással kommunikálni
Továbbá az adatok egy biztonságos adatközpontban kerülnek tárolásra, amelyhez csak jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá.

## Slide 5: Debreceni Telephely 01

## Slide 6: Hálózati szegmentáció
​Három router végzi a forgalomirányítást
A telephely VLAN-okra szegmentált
​2. és 3. rétegbeli redundancia
Biztonsági beállítások alkalmazása
  Port biztonság
  ​SSH alapú távoli elérés
  Jelszavak titkosítása

## Slide 7: Biztonság és redundancia
Tartalék statikus útvonalak
​HSRP kapcsolat
  Rad2 (aktív), Rad3 (tartalék)
​EtherChannel a kapcsolók között
  LACP és PAgP protokollok alkalmazása
​VPN alapú kommunikáció Szegeddel
  Admin hálózat titkosított kommunikációja

## Slide 8: Végberendezések
​VLAN-alapú hálózati felosztás
  Dolgozók, Admin és Natív VLAN
Szolgáltatások külön szegmensben
  Szerverek statikus címzése
  Közvetlen menedzselés
  Forgalom szűrése jogosultság alapján

## Slide 9: Servers and services
​Two servers provides services
  Web + DNS, Email + FTP
FTP server: data- backup and access
​Public website
Secure and managed mailing system
Centralized datamanagin and storing
  ​Regular data backups

## Slide 10: Budapesti Telephely 02

## Slide 11: Hálózati infrastruktúra
Részlegek logikai szeparálása (VLAN)
Minden részleg saját nyomtatóval felszerelt
3️⃣ Cisco Catalyst 2960 Switch működik
Switchek között EtherChannel kapcsolat
  Sávszélességnövelés
  Második rétegbeli redundancia
  LACP aggregációs protokoll (aktív módban)
Skálázható és megbízható kialakítás
Printer Vlan 10
Printer Vlan 20
Notes: A telephely 3 szintre oszlik fel
E szintek közötti hálózati kommunikációt három darab Cisco Catalyst 2960 szériájú, második rétegbeli switch biztosítja. Szintenként minden részleg dolgozói számára külön nyomtató áll rendelkezésre. Ezeken az eszközökön a részlegek elkülönítését VLAN-ok segítségével oldottuk meg, míg az eszközök közötti nagy sávszélességű kapcsolatot EtherChannel technológia biztosítja. Az EtherChannel a Cisco által alkalmazott link aggregációs protokoll (LACP) segítségével valósul meg, amely nemcsak a sávszélességet növeli, hanem második rétegbeli redundanciát is nyújt.

## Slide 12: Szegmentálás
Öt virtuális hálózat
  1x dinamikus forgalom irányítással működik
  1x dedikált adminisztrációs hálózat
  3x az alkalmazottak számára lett konfigurálva
  1x izolált képzési célú hálózat
  További 1x hang prioritásban részesítésére
Virtuális hálózatok közötti forgalomirányíás
  1x Cisco Catalyst 3560 „Layer 3” Switch segítségével
10 | A_Dolgozok
20 | B_Dolgozok
30 | Teruleti_Igazgatosag
40 | Oktatoi_Eszkozok
99 | Management
150 | Sound
666 | Unused
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# mls qos trust cos
Notes: A hálózatban kialakított öt VLAN közül kettő dinamikus IP-címkiosztással (DHCP) működik, míg egy VLAN kifejezetten az adminisztrációs feladatokat látja el.
Három VLAN az alkalmazottak számára készült, ezek közül az egyik a területi igazgatóság részére lett kijelölve.
Ezen felül a hálózat rendelkezik úgyneveztt hang VLANokkat is melyek priorításban részeítík a hang forgalmat ezéltal gyorsítva a sebességét és javítva a minőségét
Kéepn vlan 666: feketelyuk: gyakorlatilag nincs benne szköz
Parancs a ghang priorításban részesítéséhez

## Slide 13: VLAN-ok és kommunikációjuk
A L3-as switch közvetlen kapcsolódik az ORIGO-hoz
  Internetelérés és telephelyek közötti irányítás
Terhelés elosztás és sávszélesség optimalizáció
VLAN-ok közötti kommunikáció lokálisan történik
  Külső és belső forgalom szétválasztása
Biztonságos adminisztráció
  DHCP szegmensek és végpontok központi kezelése
Notes: A különböző VLAN-ok közötti forgalomirányítást egy Cisco Catalyst 3560 típusú, harmadik rétegbeli switch végzi melyen a külömbözö adat vlanok mellet egy hang vlan is engedélyezett az optimális működés érdekében
Ez az eszköz felel a hálózatból kifelé való kommunikáció irányításáért is amely az ORIGO router felé történik
„A hálózat belső irányába (LAN felé) egy C osztályú (192.x.x.x) privát IP-címtartományt alkalmazunk, míg az ORIGO router felé (kifelé) egy A osztályú (11.1.x.x.), publikus IP-címtartományból osztottunk címet.”
A CoreSwtich az ORIGO router feladatainak csökkentése érdekében lett implementálva ezáltal elősegíti a hatékony és zavarmentes hálózati működést

## Slide 14: Szerverek és virtualizáció
Szerverek az adminisztrációs szegmensben
  DHCP és FTP szolgáltatás a logikai hálózatoknak
  Képzési szerver új munkatársaknak
Ubuntu Server 22.04 LTS
  Proxmox VE virtuális környezet
  Web-, DNS-, FTP-, Tartományvezérlő szolgáltatások
  Oktatási célú konfiguráció
  Teljesen izolált tesztkörnyezet
Notes: Az adminisztrációs szegmensben helyezkednek el a szerverek is, köztük egy DHCP+FTP szerver mely a telephely bizonyos virtuális hálózatainak biztosít dinamikus címzést valamnt fájlmegosztó szolgáltatást (FTP-t) a telephely fájljainak egyszerű és biztonságos elérése érdekében
Ubuntu Server 22.04 LTS alapú képzési szerver mely izolált környezetben fut, egy Proxmox VE virtualizációs platformmal rendelkező gazdagépen.

## Slide 15
127.0.0.1 roadzo.hu
127.0.0.1 roadzocorporation.hu
Notes: Melyen több szolgáltatás is fut, ezek között:
Maga a Proxmox rendszer
Biztonságos távoli konzol (SSH) melyet statikusab beállított ip címmel tudunk elérni
Adatbáziskezelő programok, ezek között mysql és hozá tartozó grafikus felület (phpmyadmin) myel megkönnyíti a kezelést
Fájlmegosztó szolgáltatások közül a vsFTPd mely valódi fájlmegosztást szimulál említett izolált környezetben
Multi-domain virtual host, apache2 segítségével mely elősegíti a több domain kiszolgálásaát egy szerveren
Saját DNS névfeloldó szolgáltatás (bind9) mely segíti a multi-domain és levelezés kezelését és elérhetőségét (DKIM, DMARC bejegyzések)
Levelző szolgáltatások, mind küldő (postfix) és fogadó (dovecot)
És web szolgáltás (apache2) szerveroldalo programozási nyelvekkell (PHP, Node.JS)

## Slide 16
Notes: Látható a 3 szintes elrendezés
A szintenkénti keverk részlegek elosztása
A 3 második rétegbeli switch etherchannel kapcsolattal
Az adminisztrációs háélózat ebben a 2 szerver (Ubi és DHCPFTP)
És a corewitch mely felelős a vlanok közti forgalomirányításért telephelyen belül, valamint a telephely elhagyásáért

## Slide 17: Szegedi Telephely 03

## Slide 18: Vezetői központ
Vállalat irányítási és döntési központja
SZEGED-Router biztosít hálózati kapcsolatot
​Két szektoros topológia
  VLAN alapú szegmentálás
Ether-Channel összeköttetés kapcsolók között
  ​Redundancia és sávszélesség növelés
  ​LACP protokoll aktív mód használata
Notes: A cégünk szegedi telephelye a vállalat stratégiai központja, ahol a legfontosabb döntések születnek
-kifele komunikácio R
-felosztás AB és osztályok
-switc, eterch.redundancia megvalósitás
-LACP active

## Slide 19: Hálózati megvalósítás
​VLAN szegmentálás kezelhetőségért
  Router-on-a-stick forgalomirányításhoz
Szektoronként egy-egy adminisztrátor
🅱️ szektorban IPv6 dinamikus címzés
VPN kapcsolat Debrecennel
  ​Titkosított és biztonságos adatcsere
Ipv6 dhcp pool dhcp_pool_A
address prefiix 2001:DB8:ACAD:A::/64
domain-name roadzo.szeged.hu
Ipv6 dhcp pool dhcp_pool_B
address prefiix 2001:DB8:ACAD:B::/64
domain-name roadzo.szeged.hu
GigabitEthernet0/0 unassigned
GigabitEthernet0/0.10 172.16.10.1
GigabitEthernet0/0.20 172.16.20.1
GigabitEthernet0/0.90 172.16.90.1
GigabitEthernet0/0.150 unassigned
Notes: -a jobb szegmentálhatóság és kezelhetőség érdekében
-felügyeleti VLAN, admin távolr.ip van rajta
-R-on-stick technológiát használunk, ami biztosítja a különböző VLAN-ok és szektorok közötti kommunikációt
-ipv6 dhcp, szolgál.biztosít
-a zavartalan működésért felelnek
-VPN

## Slide 20
Szeged
A szektor
B szektor

## Slide 21: Kiszolgáló infrastruktúra
​Windows Server 2016 alaprendszer
​Központi felügyelet és adminisztráció
Címtárszolgáltatás (Active Directory)
  ​Felhasználók és gépek központi kezelése
  ​GPO-kon keresztüli rendszerházirendek
Fájlmegosztás biztonságos hozzáféréssel
  Nyomtatók jogosultsághoz kötése
Notes: -informatikai hátterét
-célja a központi felügyelet megvalósítása a felhasználók, eszközök, jogosultságok kezelése
-AD roadzo.hu,-->központilag kezelhetők a fiókok és a számítógépek
-fájl és nyomtato megosztás

## Slide 22: Kiszolgáló infrastruktúra
​Windows Server 2016 alaprendszer
​Központi felügyelet és adminisztráció
Címtárszolgáltatás (Active Directory)
  ​Felhasználók és gépek központi kezelése
  ​GPO-kon keresztüli rendszerházirendek
Fájlmegosztás biztonságos hozzáféréssel
  Nyomtatók jogosultsághoz kötése
Notes: OU operating units, szervezeti egység
GPO group policy,
pass,cmd,Mstore,USB
auto törlés

## Slide 23: Házirendek és Szabályozás
​Szervezeti egységek logikai tagoláshoz (OU)
​GPO: központi csoportházirend-kezelés
  ✅ Jelszóházirend
  🚫 Parancssor és Microsoft Store letiltva
  🚫 USB-tárolók letiltása
​Automatizált szoftvertelepítés
  ​Centralizált vezérlés

## Slide 24: Why we use Windows Server
Centralized control of users and devices
Easy security policy management
Automated software deployment
Quick setup for shared folders and printers
Better data protection and access control
Notes: We use Windows Server because it allows centralized control of users and devices, easy management of security policies, automated software deployment, quick setup of shared folders and printers, and improved data protection and access control.

## Slide 25: Kecskeméti Adatközpont 04

## Slide 26: Biztonsági adatközpont
Kiemelt szerep az adatvédelemben
  Kontrollált hozzáférés
Központi adatmentés és archiválás
Hosszútávú ügyféladat-tárolás
  Fájlszerver rendszeres biztonsági mentése
  Felhő- és fizikai alapú kombinált mentés
Rendszeres adatellenőrzés és tisztitás

## Slide 27: Tűzfal és hálózatvédelem
Cisco ASA 5506-X tűzfal alkalmazása
  Hozzáférés-vezérlési listák implementálása
  Külső-belső forgalom szeparálása
Vállalat központi FTP-szervere itt helyezkedik el
INSIDE szegmens:
  Adatelemző munkások
Notes: Skálázhatóságot tekintve:
  még tervben van a VPN szűrés/naplózás bevezetése

## Slide 28: Lokális infrastruktúra
Egyszerű homogén topológia
  Adatelemző munkaállomások
  Vezetéknélküli hozzáférés
Helyi szerver
  Dinamikus címkiosztás
Felügyelt és zárt informatikai környezet
Közvetlen hozzáférés a központi erőforrásokhoz

## Slide 29: Forgalomirányítás
​Négy fő telephely összekapcsolása
  ​Budapest: Internetkapu, NAT végpont
  ​Debrecen: Helyi routing, publikus web
  ​Szeged: VLAN-ok, telephelyi kapcsolatok
  ​Kecskemét: Tűzfal kezelés
​OSPF-alapú dinamikus útvonalválasztás
  Stabil, gyors adatáramlás​

## Slide 30: Network Design Flow
​Identify a suitable buisness model
Analyze and define network requirements
Develop a network prototype
  Design, configure and simulate the network
  ​Visualise and test out features
Test and document the prototype configuration
Ensure the system works as intended under realistic conditions

## Slide 31: Csapatmunka összegzése
3 fős csapat – közös munka
Feladatmegosztás – egyenlő arányban
Együttműködés – folyamatos egyeztetés
Kommunikáció – hatékony információáramlás
Problémamegoldás – közös fellépés
Technikai kihívások – megoldva
Projekt lezárása – határidőre, eredményesen

## Slide 32: Tapasztalatok
Rugalmasság – új helyzetekhez alkalmazkodás
Felelősségvállalás – saját és közös feladatokért
Csapatszellem – egymás támogatása
Tanulás – gyakorlati tudás bővülése
Kreativitás – problémákhoz való hozzáállásban
Precizitás – dokumentáció és konfiguráció során
Önbizalom – sikeres projektmunka után

## Slide 33: Köszönjük a figyelmet!
Q&A